## Slide 1
Uso da Interface de Desenvolvimento do Arduino
Conhecendo a Interface
Baixando um exemplo
Compilando e transferindo para a placa
Convertendo em Linguagem de Máquina (Binário)
Considerações Finais
Objetivo: Desenvolver projeto de programas para funcionamento do Arduino. Converter os programas em linguagem de máquina para utilização no SimulIDE
Introdução ao Arduíno

## Slide 2
Introdução ao Arduíno
O Arduíno é uma plataforma de código aberto, criada pelo italiano Massimo Banzi (e colaboradores em 2005) para auxiliar no ensino de eletrônica para estudantes de design e artistas.
O objetivo principal, do código aberto, era a criação de projetos de baixo custo. Este fato ainda auxiliou no seu desenvolvimento.
A Wikipedia afirma que “Um Arduino e um microcontrolador de placa unica e um conjunto de software para programa-lo. O hardware consiste em um projeto simples de hardware livre para o controlador, com um processador Atmel AVR e suporte embutido de entrada/saida. O software consiste de uma linguagem de programação padrão e do bootloader que roda na placa.”
A concepção do projeto do Arduíno, permite a operação autônoma além de conversar com outras plataformas como computador, celular, etc.
IDE (Integrated Development Environment)

## Slide 3
Introdução ao Arduíno
Veja o que é possível de se fazer com uma simples placa do Arduíno: https://youtu.be/eJg3yuAAawA
A plataforma
A plataforma completa do Arduíno é constituída pela placa (hardware) e a Interface de Desenvolvimento Integrado (software) (IDE – “Integrated Development Environment”).
O Hardware
Há diversas placas do Arduíno, oficiais e não oficiais.
A que iremos utilizar para o desenvolvimento dos trabalhos é a do Arduíno UNO REV3.

## Slide 4
Introdução ao Arduíno
Observe a placa: Sua comunicação com meio externo é feita através dos pinos. Vejamos os detalhes.
14 pinos (0-13) de entrada e saída digital.
    Podem ser utilizados para entrada ou saída conforme definição do sketch (programa) desenvolvido na IDE.
6 entradas analógicas (A0 a A5)
    Dedicados à entrada de tenção de 0 a 5 V que são convertido em valore digitais (0-1023).
6 pinos de saída analógica (3,5,6,9,10,11)
    São pinos digitais que podem ser programado para saída analógica com modulação PWM (“Puse Width Modulation” – Modulação por largura de pulso).
    Possível verificar pela indicação PWM~
O Hardware

## Slide 5
Introdução ao Arduíno
O Hardware
A alimentação pode ser feita:
  Porta USB (Universal Serial BUS) no computador.
  Adaptador de Corrente Alternada (AC) recomentando-se fontes tensão de 9 V a 12 V
Software
O software para programação do Arduino é uma IDE que permite a criação de sketches (programas) para as placas.
A linguagem de programação é modelada a partir da linguagem Wiring. Quando pressionado o botão upload da IDE, o código escrito é traduzido para a linguagem C e é transmitido para o compilador avr-gcc, que realiza a tradução dos comandos para uma linguagem que pode ser compreendida pelo microcontrolador.

## Slide 6
Conhecendo a Interface
A IDE do Arduíno é constituída basicamente de três partes:
Barra de ferramentas
Janela de Códigos (Skech)
Barra de ferramentas
Inicialmente vamos verificar os atalhos (que são utilizados com maior frequência.

## Slide 7
Conhecendo a Interface
Analisa se o código digitado está correto. É o processo de compilação do código.
Faz a compilação do código (como o primeiro comando) e transfere o código em linguagem de máquina para a placa do Arduíno corretamente conectada.
Abre uma nova janela para edição de um novo código (sketch).
Permite a abertura de um código (sketch) já gravado no “sketchbook” ou no diretório desejado.

## Slide 8
Conhecendo a Interface
Ao lado está o procedimento completo
Grava o programa listado na janela de códigos.
Abre o monitor serial.
O monitor serial permite a comunicação entre a placa do Arduíno e o computador. Para se estabelecer a comunicação, uma placa deve ser ligada a uma das interfaces.

## Slide 9
Conhecendo a Interface
Vamos conhecer agora algumas funções do menu que são relevantes para o desenvolvimento de nossos trabalhos.
Caso haja maiores interesse, pode-se pesquisar no menu ajuda.
Arquivo: Semelhante aos diversos programas. O Arduino possui diversos exemplos onde um dele está apresentado aqui. A partir deste, vamos fazer diversas considerações de interesse desta disciplina.

## Slide 10
Conhecendo a Interface
Editar: Da mesma forma que o arquivo, havendo também alguns comandos específicos indicados abaixo.
Cópias especiais para html e forum
Aumento e diminuição do tamanho da fonte. Interessante para melhor visualização

## Slide 11
Sketch: Observa-se que os dois primeiros comandos do menu (Ctrl+R e Ctrl+U) já possuem atalhos nas ferramentas iniciais.
Este é o comando que vamos usa para criar o programa em linguagem de máquina (binário) que será utilizado no SimulIDE.

## Slide 12
Observe o diretório antes do comando Ctrl+Alt+S.

## Slide 13
Após o comando Ctrl+Alt+S.
Observe que foram criados dois arquivos em hexadecimal. Abrindo o que está marcado.
O arquivo foi aberto com o bloco de notas. É este que é transferido para o microcontrolador do Arduíno.

## Slide 14
Os outros dois comandos do menu (Ferramentas e Ajuda) serão deixados para o auto estudo. Havendo qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer.

## Slide 15
Baixando um exemplo
Há dois caminhos para acesso do exemplo.
Pelo menu Arquivo
Pelo ícone
Ambos podem acessar os mesmos exemplos residentes na plataforma

## Slide 16
Baixando um exemplo
Este é o programa que você devem observar.
As instruções estão em inglês, mas basicamente o objetivo do programa é fazer piscar um led da placa do Arduino.
/*
Blink
Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
the correct LED pin independent of which board is used.
If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
model, check the Technical Specs of your board at:
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald
modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi
modified 8 Sep 2016
by Colby Newman
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
*/
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}
A explicações dos exemplos são boas, mas o mais importante é a compreenção do programa que veremos na próxima aula na apresentação da linguagem.
Clique aqui. De qualquer forma vocês já sabem, é uma lâmpada laranja piscando em intervalos de 1 s.

## Slide 17
Baixando um exemplo
Vamos chamar o mesmo programa, mas modificado com algumas explicações.
A sequência que os Srs. Irão seguir é a que vocês guardaram de acordo com o diretório escolhido.
Este é o meu diretório. Escolhi colocar cada programa em um diretório diferente para que fique mais ditático

## Slide 18
Baixando um exemplo
Vamos chamar o mesmo programa, mas modificado com algumas explicações.
A sequência que os Srs. Irão seguir é a que vocês guardaram de acordo com o diretório escolhido.
Aí está programa com as devidas explicações do comando.
Maiores detalhes e explicações serão fornecidos na aula correspondente à programação.

## Slide 19
Compilando e transferindo para a placa
O processo de compilação inicial (=>), primeiro ícone da barra de ferramentas, nada mais é do que uma verificação para ver se o código está adequado e pode ser transferido para placa do Arduíno. Neste momento verifica-se se há erros no processo escrito.
Clicando-se no ícone.
Observe a área de mensagens. Está tudo correto, o programa pode ser transferido para a placa.

## Slide 20
Compilando e transferindo para a placa
Observe a tela abaixo. Aparece a mensagem de erro e a linha onde o erro ocorreu está destacada com uma faixa. Com o tempo e experiência, apenas fazendo a leitura do erro é possível fazer a correção. Neste caso a variável não foi declarada.

## Slide 21
Compilando e transferindo para a placa
Observe: Na linha verde à esquerda, antes da área de mensagens aparece a palavra “carregado” o programa já foi transferido para placa e está rodando. Do outro lado, durante o processo em andamento, aparece uma faixa de progresso.

## Slide 22
Compilando e transferindo para a placa
Quando a placa não está conectada ou há algum erro de comunicação, aparecerá a mensagem de erro de transferência.

## Slide 23
Este comando já foi apresentado nos slides anteriores, mas é bom repetir para reforçar.
A maior parte do nosso trabalho será com o SimulIDE e portanto precisamos do arquivo em linguagem de máquina
Este é o comando que vamos usa para criar o programa em linguagem de máquina (binário) que será utilizado no SimulIDE.
Convertendo em Linguagem de Máquina (Binário)

## Slide 24
Após o comando Ctrl+Alt+S.
Observe que foram criados dois arquivos em hexadecimal. Abrindo o que está marcado.
O arquivo foi aberto com o bloco de notas. É este que é transferido para o microcontrolador do Arduíno.
Convertendo em Linguagem de Máquina (Binário)

## Slide 25
Considerações Finais
Nesta aula nós vimos o funcionamento tanto da interface do Arduíno como da placa em.
Desta forma foram apresentados o comandos mais utilizados que serão necessários para leitura, verificação, compilação, transferência do arquivo binário para placa e para o SimulIDE.
É interessante que os alunos exercitem em casa para que se torne hábil no uso da interface, facilitando o desenvolvimento de programas.
A próxima aula, é a apresentação do SimulIDE, fechando o nosso conhecimento com as interfaces para iniciar a fase de programação.
A seguir iniciaremos o estudo da linguagem de programação C para uso do Arduíno.

## Slide 26
O fim....O fim